## Slide 1: Presentazione della Guida alla tariffazione puntuale dei rifiuti urbani:
a cura di WALTER GIACETTI
AREZZO 21 NOVEMBRE 2019

## Slide 2: Progettare e applicare la tariffa puntuale per migliorare le performance del sistema di gestione rifiuti urbani

## Slide 3: Indice
CAPITOLO III – IL PROGETTO DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE
A) Le scelte da compiere e le possibili opzioni
Tipologie di prelievo, tassonomia e modalità di tariffazione, obiettivi di riciclo e raccolta differenziata, assimilazione, KAYT (Know As You Throw) e le iniziative di gamification, I vantaggi e potenziali criticità della tariffazione puntuale
B) Il Piano Finanziario
C) Attrezzature e strumenti per la raccolta, metodi e strumenti di misurazione
D) La gestione dei dati E) L’articolazione tariffaria
Articolazione tariffaria DPR 158/99 , Determinazione sperimentale coefficienti e indagine territoriale per ripartizione gettito tra UD e UND, calcolo del Kpeso
Articolazione della TV nella tariffazione puntuale, Misurazione puntuale in regime tributario e corrispettivo, Calcolo e utilizzo dei “minimi”, schemi per l’applicazione della TVnei regimi di TP, la gestione nelle utenze aggregate, applicazione delle agevolazioni riduzioni e rimodulazioni
Capitolo III
284 facciate

## Slide 4: Avviare la tariffa puntuale
MISURARE (DM 20/04/2017)
Definire attrezzature e sistemi di rilevazione
Organizzare e Gestire i DB
Valutare i dati delle misurazioni
COMMISURARE
Individuare i costi associandoli alle categorie/utenze che li determinano (specie per la tariffa corrispettiva)
Definire l’articolazione tariffaria (TF, TV)
Ripartire il gettito tra le varie categorie di utenza
REGOLARE
Regolamento di applicazione e riscossione della tariffa
Capitolato per gestione del servizio (specifiche per la misurazione e gestione dei dati)
PROGETTARE

## Slide 5: I diversi regimi del prelievo
TF (K, S) + TV (K, S, n° comp.)
T (K, S)
La tariffa monomia non è contemplata dal MTR 443 ARERA del 31/10/2019 !!

## Slide 6: Tariffazione puntuale come «leva» per raggiungere gli obiettivi di riciclo

## Slide 7
Tassonomia della tariffazione puntuale

## Slide 8
Tassonomia della tariffazione puntuale

## Slide 9
Terminologie utilizzate
PAYT = pay as you throw
(GAYT) = gain as you throw
KAYT = know as you throw
GAMIFICATION

## Slide 10
Consorzio Priula – Contarina spa (TV)
circa 550.000 ab , RD% 89% RUR 43 Kg/ab (dati 2017)
Modello PAYT (progressivo) con premialità per autocompostaggio
Raccolta Porta a Porta
quota fissa: numero di componenti del nucleo familiare;
quota variabile: calcolata in base al volume del contenitore del RUR scelto e al numero di svuotamenti dello stesso; ridotta del 30% per le UD che praticano il compostaggio della FORSU;
quota variabile aggiuntiva rifiuto vegetale: conteggiata a chi ha attivato la raccolta pap del rifiuto vegetale; composta da TF (in base al volume del contenitore scelto) e TV in funzione del n° di svuotamenti.
sono previsti i minimi per il RUR pari ad un n° di svuotamenti cont. da 120 litri = al n° comp.+ 1
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Litri/(utenzax anno) | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840
Litri/(abxanno) | 240 | 180 | 160 | 150 | 144 | 140

## Slide 11
Comune di Bitetto (BA)
circa 12.000 ab , RD% 77% RUR 75 Kg/ab (dati 2017)
Modello PAYT + KAYT + GAMIFICATION
Sistema bonus malus avviato nel 2019
Raccolta Porta a Porta

## Slide 12
Luogo di misurazione: utenza singola o aggregata (sistemi domiciliari)
Attrezzature e strumenti per la raccolta, metodi e strumenti di misurazione nei sistemi domiciliari

## Slide 13
Luogo di misurazione: struttura multiutenza
(cassonetti con limitatore volumetrico, press container, centri comunali di raccolta)
Bilance
Centri di Raccolta
Press Container
Sistemi di acquisizione aggiuntivi
Strutture
Cassonetti con limitatore volumetrico
Attrezzature e strumenti per la raccolta, metodi e strumenti di misurazione attraverso strutture multiutenza
UNI 11686:2017 denominata “Gestione dei rifiuti - Waste visual elements” l’UNI

## Slide 14: Qualità merceologica delle frazioni differenziate
Numerosi riscontri bibliografici evidenziano come la qualità delle frazioni raccolte PaP sia buona o ottima anche in caso di TP anche spinte. Diverso invece è il discorso quando, in sistemi stradali, si applicano tariffazioni puntuali sul secco residuo e viene controllato solo quest’ultimo flusso lasciando non presidiati i conferimenti delle frazioni riciclabili.
Questo avviene con il sistema caratterizzato da contenitori multiutenza dotati di limitatore volumetrico (cassonetti stradali con cupolina) con contemporanea presenza di cassonetti stradali o campane ad accesso non presidiato
.
Sono riportate evidenze che in sistemi di raccolta stradali la presenza contestuale di contenitori a libero accesso (per le RD) e contenitori con limitatore ad accesso controllato tramite scheda identificativa e destinati al secco residuo spesso comporta criticità nella qualità merceologica delle frazioni differenziate
Cassonetti con limitatore volumetrico
Cassonetti ad accesso non presidiato

## Slide 15
Gestione della tariffazione puntuale nei condomini

## Slide 16
Abbandono dei rifiuti nel territorio
Adeguate ed equilibrate progettazioni della TP introduzione di servizi di controllo e l’utilizzo dei minimi comunque applicati scongiurano l’abbandono dei rifiuti nel territorio
Dati 2014-15
Fonte: Ghiringhelli RETE RERA/ARS Ambiente

## Slide 17
Chart: Gettito/Costi
| TFD | TVD | TFUND | TVUND
Gettito/Costi | 0.2925 | 0.3575 | 0.1575 | 0.1925
Esempio «classico»
L’Articolazione Tariffaria: dalla misurazione delle quantità alla commisurazione del prelievo

## Slide 19: Cosa dice ARERA sulla Tariffa Puntuale con il MTR 443 del 31/10/2019 ?
L’introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell’utenza rientra nei costi operativi incentivanti che sono forse gli unici costi previsionali che è possibile inserire nei costi riconosciuti per l’anno di esercizio (punto 7,10 MTR)
Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l’applicazione delle tabelle dei K del DPR 158/99, oppure nel caso in cui se ne preveda l’introduzione a partire dall’anno 2020, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione. (Punto 5,2 MTR)
Qualora si sia verificato il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale, ovvero lo stesso sia previsto a partire dal 2020, l’applicazione della metodologia assume rilievo unicamente per la determinazione del valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione (Punto 17,1 lettera b MTR)

## Slide 20: Calcolo e utilizzo dei “minimi”

## Slide 21
Calcolo e utilizzo dei “minimi”

## Slide 22
Esempio: composizione tipica di una tariffa puntuale PROGRESSIVA.
Dalla tariffa binomia  alla tariffa almeno trinomia
TF
Quota Fissa (mq, ab.)
TVc
Quota Variabile calcolata compresa di minimi (coeff., flat,…)
TVm
Quota Variabile misurata RUR
(peso, volume,…)
La tariffa variabile è di norma suddivisa in una parte cd. calcolata, ossia predefinita ma dovuta in una misura prefissata in ragione di una o più caratteristiche dell’utenza, ed una parte misurata, che dipende esclusivamente dal comportamento concreto dell’utente.
TVm
Servizi a richiesta individuale
(flat, peso, volume,)
Da tariffa binomia a tariffa trinomia

## Slide 23
Classificazione degli schemi di tariffazione

## Slide 24
 | Schemi a misura proporzionale |  |  | Schemi redistributivi orientati |  |  | Schemi misti (misura e calcolo) |  | 
FRAZIONE | TIPO MP1 | TIPO MP2 | TIPO MP3 | TIPO RO1 | TIPO RO2 | TIPO RO3 | TIPO MC1 | TIPO MC2 | TIPO MC3
RUR | M + | M - | M + | M + | M + | M + | M + | M + | C
FORSU | M + | M - | M + | R (RUR) * | R (RUR) * | M (+/-) | C* | M + | C*
Verde | M + | M - | M + | R (RUR) * | R (RUR) * | M (+/-) | C* | M + | C*
Carta | M + | M - | M - | R (RUR) | R (RUR) | R (RUR) | C | C | M -
Plastica | M + | M - | M - | R (RUR) | R (RUR) | R (RUR) | C | C | M -
Vetro | M + | M - | M - | R (RUR) | R (RUR) | R (RUR) | C | C | M -
Altre frazioni (RUP, RAEE, etc.) | M + | M - | M(+/-) | R (RUR)) | R (RUR)) | R (RUR)) | C | C | M -
Servizi a richiesta individuale | M + | M - | M + | R (RUR)) | M + | M + | M + | M+ | C
Legenda: M=frazione soggetta a misurazione e commisurata nella tariffa variabile misurata C= frazione non soggetta a misura e commisurata nella tariffa variabile calcolata R(i)=frazione i cui costi sono soggetti redistribuzione sulla frazione (i) "+" = "sistema progressivo" "-" = "sistema premiale" * applicazione della riduzione per autocompostaggio |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 25
Walter Giacetti
Consulente IFEL – AU Sintesi
w.giacetti@etraspa.it
I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione